Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный технический университет»

ЗАДАЧНИК

по дисциплине «Агрегаты наддува двигателей»

Уфа 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный технический университет»

ЗАДАЧНИК

по дисциплине «Агрегаты наддува двигателей»

Уфа 2016

Составитель: Ю.Р. Вахитов

УДК 621.43

ББК 39.333

Сборник задач по дисциплине «Агрегаты наддува двигателей» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа, 2016. – 25 с.

Задачник содержит задачи для практических занятий по дисциплине «Агрегаты наддува двигателей» и состоит из следующих разделов: расчет объемных компрессоров; расчет центробежных компрессоров; расчет газовых турбин и расчет охладителей надувочного воздуха. В начале каждого раздела приведены краткие сведения из теории курса и пример с решением, затем даются задачи, позволяющие изучить методику решения, лучше понять характер процессов в агрегатах и усвоить приемы решения.

Задачник предназначен для студентов направления подготовки бакалавра 13.03.03 «Энергетическое машиностроение».

Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.

Рецензенты: канд. техн. наук, доцент каф. ДВС Загайко С. А.,

канд. техн. наук, доцент каф. АТиТ Полещук И. З..

( Уфимский государственный

авиационный технический университет, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОБЪЕМНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ	5

2. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ	9

3. ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ	12

4. ОХЛАЖДЕНИЕ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА	17

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	25

# ВВЕДЕНИЕ

Одним из радикальных методов улучшения удельных мощностных показателей ДВС является применение наддува. Для правильного проектирования двигателя с наддувом необходимо четко понимать механизмы термогазодинамических процессов в агрегатах наддува и уметь рассчитывать параметры агрегатов и согласовывать их с поршневой частью комбинированного двигателя. Необходимые знания в этой области студенты получают при изучении дисциплины «Агрегаты наддува двигателей» и, в частности, на практических занятиях при решении задач.

Задачник составлен в соответствии с программой дисциплины «Агрегаты наддува двигателей» для студентов направления подготовки бакалавра 13.03.03 «Энергетическое машиностроение».

Задачник содержит разнообразные по тематике и степени сложности задачи, охватывающие основные разделы дисциплины. Каждый раздел начинается с теоретической части, в которой приведены основные формулы и определения, необходимые для решения задач. Затем приводится пример с решением и задачи, которые решаются под контролем преподавателя.

На занятиях студенты должны решить предлагаемые задачи. Первые задачи могут решаться при консультативной помощи преподавателя, последующие – как правило, самостоятельно. Перед решением задач необходимо:

– повторить теоретический материал по соответствующей теме лекции и общие сведения по сборнику задач;

– ответить на вопросы по содержанию практикума, задаваемые преподавателем на предварительном опросе перед выполнением практической работы.

После решения задачи студенты должны обосновать преподавателю последовательность решения и в необходимых случаях привести окончательный ответ.

# 1. ОБЪЕМНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ

Эффективная мощность двигателя определяется по следующему выражению:

,

где Hu – низшая теплота сгорания топлива; l0 – количество воздуха, теоретически необходимое для полного сгорания топлива; Vh – рабочий объем цилиндра; ( – тактность двигателя (4 или 2); i – число цилиндров; (v – коэффициент наполнения; (i – индикаторный КПД; (м – механический КПД; ( – коэффициент избытка воздуха; (к – плотность наддувочного воздуха; n – частота вращения коленчатого вала.

Анализ выражения показывает, что одним из путей повышения мощности двигателя без существенного изменения его габаритов и массы является повышение плотности воздуха, подаваемого в двигатель за счет применения наддува. Для повышения плотности воздуха перед впускными органами ДВС и, соответственно, мощности двигателя используются нагнетатели (компрессоры).

Степень повышения мощности двигателя при наддуве оценивают степенью наддува

,

где Neн – эффективная мощность двигателя с наддувом; Ne – эффективная мощность двигателя без наддува.

Одними из распространенных объемных нагнетателей являются поршневой компрессор и роторно-шестеренчатый компрессор Roots (рис. 1.3.).

На рисунке 1.1 показана принципиальная схема поршневого компрессора.

Рис. 1.1. Схема поршневого компрессора

На рисунке 1.2 приведена идеальная p-V-диаграмма поршневого компрессора, на которой процессы сжатия и расширения протекают по адиабате

,      .

Рис. 1.2. Идеальная p-V-диаграмма поршневого компрессора:

р1 – давление воздуха на входе в компрессор; р2 – давление на выходе из компрессора; 
Vв – вредный объем; Vh – рабочий объем компрессора

Для оценки нагнетателей используется ряд параметров.

Отношение полного давления воздуха на выходе из компрессора  к полному давлению на входе в него называется степенью повышения полного давления в компрессоре

.

Удельная адиабатная работа компрессора определяется по выражению

,

где ( – показатель адиабаты воздуха; T0 – температура торможения на входе в компрессор; R – газовая постоянная воздуха.

В компрессоре отношение заторможенных параметров мало отличается от отношения статических параметров. Поэтому приближенно принимают .

В реальном компрессоре сжатие воздуха сопровождается гидравлическими потерями, поэтому удельная работа сжатия больше адиабатной работы и определяется по выражению

,

где ср – теплоемкость воздуха при постоянном давлении;  – действительная температура торможения газа после компрессора.

Степень совершенства компрессора характеризуется адиабатным КПД:

.

Мощность, необходимая для привода компрессора

,

где Gк – расход воздуха через компрессор.

При решении задач по данной теме необходимо учитывать, что в случае применения приводного нагнетателя мощность на его привод снимается с коленчатого вала двигателя, что учитывается при расчете эффективной мощности двигателя.

ПРИМЕР

Определить мощность на привод компрессора для двигателя с механическим наддувом мощностью 100 кВт, если КПД компрессора (к = 0,6; коэффициент избытка воздуха ( = 1,1; удельная адиабатная работа компрессора lк.ад = 40 кДж/кг; удельный эффективный расход топлива ge = 0,245 кг/кВт(ч; количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания топлива l0 = 14,3 кг/кг, механический КПД передачи (м = 0,95.

Решение

Расход воздуха через двигатель и, соответственно, компрессор равен

.

Мощность, необходимая для привода компрессора

.

ЗАДАЧИ

Задача 1.1. Определить частоту вращения роторов компрессора Roots (рис. 1.3) при следующих условиях: расход воздуха через компрессор Gк = 0,4 кг/с; диаметр роторов d = 0,18 м; длина роторов 
l = 0,25 м; относительный объем полостей Vпол = 0,5V(; коэффициент подачи ( = Q/Qтеор = 0,9. Параметры окружающей среды: p0 = 
= 100 кПа; T0 = 300 К.

Рис. 1.3. Схема компрессора Roots

Задача 1.2. Определить теоретическую производительность поршневого компрессора со степенью повышения давления (к = 3, если рабочий объем компрессора равен 2 л, вредный объем – 0,2 л, частота вращения вала компрессора равна 3000 об/мин. Параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа; T0 = 293 К.

Задача 1.3. Определить параметры воздуха во впускном коллекторе двигателя с наддувом и затраты мощности на привод нагнетателя. Параметры нагнетателя: расход воздуха Gк = 0,5 кг/с; степень повышения давления (к = 1,5; адиабатный КПД (к = 0,63; механический КПД (м = 0,92. Количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания топлива l0 = 14,5 кг/кг. Параметры окружающей среды: 
p0 = 100 кПа; T0 = 300 К.

Задача 1.4. Поршневой двигатель без наддува развивает мощность Nе = 220 кВт (коэффициент избытка воздуха ( = 1,3). Определить степень наддува двигателя с приводным нагнетателем, обеспечивающим расход воздуха Gк = 0,45 кг/с и степень повышения давления (к = 1,55 при адиабатном КПД компрессора (к = 0,65, механическом КПД привода компрессора (м = 0,92 и сохранении коэффициента наполнения. Параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа; 
T0 = 300 К.

Задача 1.5. Поршневой двигатель без наддува развивает мощность Nе = 220 кВт (коэффициент избытка воздуха ( = 1,3; коэффициент наполнения (v = 0,75). Определить, как изменится удельный эффективный расход топлива, если для наддува применить приводной нагнетатель из задачи 1.3.

Задача 1.6. Определить расход газа через нагнетатель, если давление в его входном патрубке диаметром 40 мм меньше давления окружающей среды на 4800 Па. Параметры окружающей среды: 
p0 = 100 кПа; T0 = 300 К. Местными потерями на входе в патрубок пренебречь.

# 2. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Выражения для удельной адиабатной работы и КПД объемных компрессоров справедливы и для лопаточных компрессоров.

Кроме приведенных выше параметров часто используется коэффициент адиабатического напора

,

где u2 – окружная скорость рабочего колеса на максимальном диаметре.

Поскольку коэффициент напора для разных компрессоров изменяется в очень узких пределах и равен 0,68-0,72, его часто используют при выборе окружной скорости колеса компрессора.

Для наддува ДВС используются центробежные компрессоры, имеющие более широкий диапазон работы и большую степень повышения давления по сравнению с осевыми.

Схема течения воздуха через центробежный компрессор и треугольники скоростей на входе в колесо и выходе из него приведены на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Схема течения воздуха через центробежный компрессор: 
c - абсолютная скорость потока; u – окружная скорость колеса; w – относительная скорость потока; (1 – угол потока на входе в колесо

Треугольник скоростей изображает векторы скоростей воздуха, обтекающего в абсолютном и относительном движении решетки профилей рабочего колеса.

Перед решением задач следует повторить теоретические вопросы, касающиеся построения треугольников скоростей и выбора угла входа лопаток компрессора.

ПРИМЕР

При частоте вращения ротора n = 160 000 об/мин абсолютная скорость воздуха на входе в лопатки центробежного компрессора равна с1 = 140 м/с. Определить относительную скорость воздуха на входе в лопатки компрессора на диаметре колеса на входе, равном 
d = 37 мм, а также угол между вектором относительной скорости и вектором окружной скорости.

Решение

Схема течения (треугольник скоростей) воздуха на входе в колесо показана на рис. 2.2.

Окружная скорость колеса на диаметре d1 = 37 мм

.

Угол между векторами скоростей w1 и с1

.

Рис. 2.2. Треугольник скоростей газа на входе в рабочее колесо компрессора

ЗАДАЧИ

Задача 2.1. Определить КПД компрессора, если заторможенные параметры после компрессора  Параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа, T0 = 300 К.

Задача 2.2. Определить заторможенную температуру газа после компрессора, если степень повышения давления в компрессоре равна , а адиабатный КПД . Параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа; T0 = 300 К.

Задача 2.3. Определить степень повышения давления в компрессоре, если заторможенная температура после компрессора равна , а адиабатный КПД . Параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа; T0 = 300 К.

Задача 2.4. Определить мощность и удельный эффективный расход топлива двигателя с механическим наддувом в двух вариантах: с роторно-шестеренчатым компрессором и с центробежным компрессором. Мощность двигателя без наддува равна Ne = 200 кВт при расходе воздуха Gв = 0,4 кг/с. Количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания топлива l0 = 14,5 кг/кг, коэффициент избытка воздуха ( = 1,3. Оба нагнетателя обеспечивают степень повышения давления (к = 1,7, механический КПД привода агрегатов наддува 
(м = 0,9. Адиабатный КПД роторно-шестеренчатого компрессора равен (к = 0,6; центробежного компрессора – (к = 0,77. Параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа; T0 = 300 К.

Задача 2.5. При частоте вращения ротора компрессора 
n = 120 000 об/мин абсолютная скорость воздуха на входе в колесо на среднем диаметре dср = 38 мм равна с1 = 100 м/с. На сколько изменится абсолютная скорость воздуха на выходе из колеса, если отношение площадей межлопаточных каналов на входе и выходе равно 0,5. Максимальный диаметр колеса компрессора равен d2 = 71 мм.

Задача 2.6. Расход воздуха через компрессор при частоте вращения колеса n = 90 000 об/мин равен Gк = 0,38 кг/с, параметры окружающей среды: p0 = 100 кПа; T0 = 300 К. Определить статические температуру и давление, а также скорость газа на входе в рабочее колесо центробежного компрессора. Построить треугольник скоростей и найти требуемые углы лопатки колеса на входе на диаметрах 
d0 = 25 мм; d1 = 64 мм.

# 3. ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ

Отношение полного давления газа на входе в турбину  к полному давлению на выходе из нее называется степенью понижения полного давления в турбине

.

Максимально возможная удельная работа газа на турбине при отсутствии потерь энергии с выходной скоростью называется изоэнтропической работой турбины по статическим параметрам и равна

,

где Rг – газовая постоянная выхлопных газов;  – заторможенная температура газа перед турбиной;  – степень понижения давления газа в турбине; рг – статическое давление на выходе из турбины; (г – показатель адиабаты выхлопных газов.

Изоэнтропическая работа турбины по параметрам заторможенного потока определяется по выражению

.

Работа расширения в реальной турбине равна

,

где – заторможенная температура газа на выходе из турбины.

Уровень внутренних потерь в турбине оценивается адиабатным КПД и определяется по формуле

,

где сг – скорость газа на выходе из турбины; Тг – статическая температура газа на выходе из турбины; Тг.ад – температура газа в конце адиабатного расширения.

Учет всех безвозвратных гидродинамических потерь производится с помощью КПД по параметрам заторможенного потока

,

где  – заторможенная температура газа в конце адиабатного расширения.

Оценка турбины как машины для привода производится с помощью мощностного КПД

.

Соотношения между значениями приведенных выше КПД выглядят следующим образом

.

Расход газа через турбину больше количества воздуха, проходящего через компрессор на величину поступающего в двигатель топлива

.

Мощность, вырабатываемая турбиной постоянного давления, определяется по выражению

Nт = GтlTsηт.

Чаще всего турбина является частью турбокомпрессора. Механический КПД турбокомпрессора

.

КПД турбокомпрессора

.

Максимальная полезная работа в турбине при адиабатном процессе расширения от давления рт до давления рг равна разности удельной работоспособности потока на входе в турбину и на выходе из нее.

lmax = lmax т – lmax г.

Максимальную удельную работоспособность потока газа называют эксэргией

lmax = ex = (h1 – h0) = T0(s1 – s0),

где h – энтальпия; s1 – s0 – изменение энтропии.

Изменение энтропии определяется по выражению

.

Таким образом, на турбине

.

Термодинамическое совершенство турбины оценивают эксергическим КПД турбины

.

Очевидно, что (ех т = (т.

Необходимо понимать разницу между активными и реактивными турбинами и повторить лекционный материал, касающийся различных КПД турбины.

В ДВС применяют реактивные турбины, которые по сравнению с активной имеют более высокий КПД, и отклонение режима работы от расчетного меньше влияет на КПД.

Схема течения газа через осевую реактивную турбину показана на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Схема течения газа через реактивную турбину: 
c - абсолютная скорость потока; u – окружная скорость колеса; w – относительная скорость потока

ПРИМЕР

Определить мощность, развиваемую турбиной, если расход газа через нее Gт = 0,1 кг/с, давление и температура газа перед турбиной   КПД по параметрам торможения. Давление газа за турбиной p*г = 0,105 МПа. Показатель адиабаты выхлопных газов (г = 1,33, газовая постоянная Rг = 289 Дж/(кг(К).

Решение

Степень понижения полного давления в турбине

.

Изоэнтропическая работа турбины по параметрам заторможенного потока

Работа расширения в реальной турбине

Мощность, развиваемая турбиной

Nт = Gтlт = 0,1(73000 = 7300 Вт.

ЗАДАЧИ

Задача 3.1. Определить температуру газа после турбины, если КПД турбины по параметрам торможения 0,72; степень понижения полного давления в турбине 1,34; заторможенная температура газа перед турбиной 850 К. Показатель адиабаты выхлопных газов (г = 
= 1,33; газовая постоянная выхлопных газов Rг = 288 Дж/(кг(К).

Задача 3.2. Определить требуемую окружную скорость рабочего колеса турбины. Заторможенная температура газа перед турбиной . Число Маха газа перед сопловым аппаратом турбины M0 = 0,2; показатель адиабаты выхлопных газов (г = 1,33; газовая постоянная выхлопных газов Rг = 289 Дж/(кг(К). Угол между вектором скорости на входе в колесо и осью колеса 60(, угол входа рабочего колеса (1л = 60(.

Задача 3.3. Построить треугольник скоростей на выходе из рабочего колеса турбины активного типа. Заторможенная температура газа перед турбиной . Число Маха газа перед сопловым аппаратом турбины M0 = 0,15; показатель адиабаты выхлопных газов (г = 1,33; газовая постоянная выхлопных газов Rг = 289 Дж/(кг(К). Угол между вектором скорости на входе в колесо и осью колеса 65(, окружная скорость рабочего колеса u = 200 м/с.

Задача 3.4. Определить заторможенную температуру газа перед турбиной турбокомпрессора и КПД турбокомпрессора. Мощностной КПД турбины (т = 0,7, адиабатный КПД компрессора (к.ад = 0,76, степень понижения давления в турбине (т = 1,34, удельная работа компрессора lк = 48 500 Дж/кг, расход газа через компрессор Gк = 
= 0,41 кг/с, коэффициент избытка воздуха ( = 1,3, газовая постоянная Rг = 289 Дж/(кг(К), показатель адиабаты выхлопных газов (г = 1,33, мощность механических потерь в турбокомпрессоре Nм = 2,5 кВт.

# 4. ОХЛАЖДЕНИЕ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА

Для увеличения плотности воздуха, подаваемого в двигатель, часто применяют его охлаждение после компрессора. Наибольшее распространение получили поверхностные охладители. Схема охладителя приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема охладителя наддувочного воздуха:
Тк – температура воздуха после компрессора, Тохл – температура воздуха после охладителя, 
Т1 – температура охлаждающей среды на входе в охладитель, Т2 – температура охлаждающей среды на выходе из охладителя

Задачи по данной теме близки к разделам теплообмена дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен», поэтому для успешного решения задач следует ознакомиться, прежде всего, с методикой расчета теплообменников.

Тепловая мощность, отводимая от наддувочного воздуха в охладителе

,

где (Тк = Тк – Тохл – разность между температурами наддувочного воздуха на входе и выходе из охладителя; ср – теплоемкость воздуха при постоянном давлении.

Эта же тепловая мощность подводится к охлаждающей среде

,

где Gc – расход охлаждающей среды; (Т = Т2 – Т1 – разность между температурами охлаждающей среды на выходе и входе из охладителя; сс – теплоемкость охлаждающей среды.

Если для охлаждения используется вентилятор, то его мощность определяется по формуле

,

где Qв – объемный расход воздуха; (p – избыточное давление, создаваемое вентилятором.

Для оценки охладителя используется ряд характеристик.

Среднелогарифмический температурный напор

.

Коэффициент использования массы охлаждающего элемента

[Вт/кг(К],

где m – масса охлаждающего элемента охладителя (суммарная масса теплообменных труб и пластин).

Тепловая эффективность охладителя

.

Плотность теплового потока между охлаждаемым воздухом и охлаждающей средой

,

где (в – коэффициент теплоотдачи со стороны охлаждаемого воздуха; (с – коэффициент теплоотдачи со стороны охлаждающей среды; 
( – толщина стенки; ( – коэффициент теплопроводности материала стенки.

Величина k, равная  называется коэффициентом теплопередачи.

Тепловая мощность (тепловой поток) воздухоохладителя

,

где Fохл – площадь теплообмена воздухоохладителя.

ПРИМЕР 1

Температура воздуха на выходе из компрессора Тк = 385 К, температура воды на входе в охладитель Т1 = 298 К, температура воды на выходе из воздухоохладителя Т2 = 303 К, коэффициент теплопередачи воздухоохладителя 201 Вт/(м2(К), тепловая мощность воздухоохладителя 215 кВт, температура воздуха после охладителя Тохл = 324 К. Определить среднелогарифмический перепад температур в охладителе и площадь теплообмена охладителя.

Решение

Среднелогарифмический перепад температур в воздухоохладителе

.

Площадь теплообмена воздухоохладителя

.

ПРИМЕР 2

Составить энергетический баланс двигателя с турбокомпрессором и определить его эффективный КПД. Исходные данные: расход воздуха Gк = 0,412 кг/с; коэффициент избытка воздуха ( = 1,3; температура выхлопных газов Tт = 893 К; теплоемкость отработавших газов при постоянном давлении срг = 1115 Дж/(кг·К); мощность турбины 
Nт = 22,6 кВт; эффективная мощность двигателя Nе = 284 кВт; мощность механических потерь в турбокомпрессоре Nм = 2,5 кВт.

Решение

Схема энергетического баланса представлена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Схема энергетического баланса комбинированного двигателя

Тепловая мощность, подводимая с топливом

.

Тепловая мощность на входе в поршневую часть со стороны компрессора

.

Расход газа на входе в турбину

.

Тепловая мощность газов на входе в турбину

.

Тепловая мощность, уходящая с отработавшими

.

Тепловая мощность, уходящая в систему охлаждения

.

Тепловая мощность, подводимая в поршневую часть двигателя

.

Эффективный КПД двигателя

.

Доля теплоты, ушедшая с отработавшими газами и на механические потери в турбокомпрессоре

.

Доля теплоты, ушедшая в систему охлаждения

.

Проверим сумму КПД, которая должна быть равна единице

(е + (г + (охл = 0,306 + 0,287 + 0,407 = 1.

ЗАДАЧИ

Задача 4.1. Температура воздуха на выходе из компрессора Тк = = 343 К, температура воды на входе в охладитель Т1 = 285 К, температура воздуха после охладителя Тохл = 297 К, расход воздуха Gк = 
= 3,2 кг/ч, расход воды Gвод = 1,9 кг/ч. Определить температуру воды на выходе из охладителя и тепловую мощность охладителя, если теплоемкость воздуха при постоянном давлении ср = 1005 Дж/(кг(К), теплоемкость воды свод = 4200 Дж/(кг(К).

Задача 4.2. Определить расход охлаждающего воздуха через охладитель наддувочного воздуха. Расход воздуха через компрессор 
Gк = 0,7 кг/с, температура наддувочного воздуха снижается в охладителе на 110(, температура охлаждающего воздуха увеличивается в охладителе на 40(.

Задача 4.3. Определить мощность на привод вентилятора охладителя наддувочного воздуха. Расход воздуха через компрессор 
Gк = 0,7 кг/с, температура наддувочного воздуха снижается в охладителе на 110(, температура охлаждающего воздуха после охладителя , потери давления охлаждающего воздуха в охладителе (pв = 3000 Па. Давление, создаваемое вентилятором (p = 5 кПа, КПД вентилятора (вен = 0,6. Температура окружающей среды Т0 = 300 К, атмосферное давление p0 = 100 МПа.

Задача 4.4. Определить плотность воздуха после охладителя надувочного воздуха (ОНВ). Степень повышения давления в компрессоре , потери давления наддувочного воздуха в ОНВ (pохл = 0,008 МПа, адиабатный КПД компрессора , тепловая эффективность охладителя ( = 0,72. Параметры окружающей среды: давление р0 = 100 кПа; температура Т0 = 300 К.

Задача 4.5. Рассчитать мощность двигателя с турбонаддувом с учетом потери мощности на привод вентилятора для охлаждающего воздуха, а также определить размеры теплообменника для охлаждения наддувочного воздуха. Мощность двигателя без наддува Ne, расход воздуха через двигатель при заданной мощности Gд и параметры компрессора приведены в таблице. Параметры окружающей среды: давление р0 = 100 кПа; температура Т0 = 300 К.

| Вариант | Ne, кВт | Gд, кг/час | (к | (к | Вариант | Ne, кВт | Gд, кг/час | (к | (к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 192 | 1,5 | 0,6 | 16 | 190 | 609 | 1,9 | 0,75 |
| 2 | 65 | 207 | 1,6 | 0,61 | 17 | 206 | 658 | 2 | 0,76 |
| 3 | 70 | 224 | 1,7 | 0,62 | 18 | 222 | 710 | 2,1 | 0,6 |
| 4 | 76 | 242 | 1,8 | 0,63 | 19 | 240 | 767 | 2,2 | 0,61 |
| 5 | 82 | 261 | 1,9 | 0,64 | 20 | 259 | 829 | 2,3 | 0,62 |
| 6 | 88 | 282 | 2 | 0,65 | 21 | 280 | 895 | 2,4 | 0,63 |
| 7 | 95 | 305 | 2,1 | 0,66 | 22 | 302 | 966 | 2,5 | 0,64 |
| 8 | 103 | 329 | 2,2 | 0,67 | 23 | 326 | 1044 | 1,5 | 0,65 |
| 9 | 111 | 355 | 2,3 | 0,68 | 24 | 352 | 1127 | 1,6 | 0,66 |
| 10 | 120 | 384 | 2,4 | 0,69 | 25 | 380 | 1218 | 1,7 | 0,67 |
| 11 | 130 | 415 | 2,5 | 0,7 | 26 | 411 | 1315 | 1,8 | 0,68 |
| 12 | 140 | 448 | 1,5 | 0,71 | 27 | 444 | 1420 | 1,9 | 0,69 |
| 13 | 151 | 483 | 1,6 | 0,72 | 28 | 479 | 1534 | 2 | 0,7 |
| 14 | 163 | 522 | 1,7 | 0,73 | 29 | 518 | 1656 | 2,1 | 0,71 |
| 15 | 176 | 564 | 1,8 | 0,74 | 30 | 559 | 1789 | 2,2 | 0,72 |

Конструктивная схема теплообменника приведена на рисун-
ке 4.3.

Рис. 4.3. Конструктивная схема теплообменника

Исходными данными для расчета являются расход воздуха через компрессор Gк, температура воздуха после компрессора Тк, температура воздуха после охладителя Тох = 320-340 К.

Для выбранной схемы расчетным элементом является трубка с одним ребром (выделен пунктиром) постоянной расчетной высоты hр.

Предварительно необходимо выбрать размеры элементов теплообменника: a, b, hр, tp.

Необходимо рассчитать теплопередачу через данный элемент и затем определить необходимое количество этих элементов и размеры радиатора.

Количество теплоты, отводимой от воздуха

,

где ср = 1005 Дж/(кг(град) – теплоемкость воздуха при постоянном давлении.

Расход охлаждающей среды (воздуха)

,    ,

где Т1 = 295 К – температура охлаждающего воздуха перед радиатором; Т2 = 310-340 К – температура охлаждающего воздуха после радиатора.

Для определения коэффициента теплоотдачи необходимо найти число Нуссельта, которое зависит от числа Рейнольдса.

Число Рейнольдса для охлаждаемого воздуха

,

где wох – скорость воздуха (при предварительно принимается равным 22 м/с); dэох = 4F/П – эквивалентный внутренний диаметр трубки (F – площадь сечения трубки, П – смоченный периметр сечения трубки); (ох = 15,7(10-6 м2/с – кинематическая вязкость воздуха.

Число Нуссельта для прямых гладких труб находится по эмпирической зависимости

,

где Prох – число Прандтля (для воздуха Pr ( 0,71)

Коэффициент теплоотдачи для охлаждаемого воздуха

,

где (ох – коэффициент теплопроводности (для воздуха (ох ( 
( 0,026 Вт/(м(К)).

Коэффициент теплоотдачи (в для охлаждающего воздуха находится аналогично. При этом число Нуссельта для пучка труб

.

Затем находится приведенный коэффициент теплоотдачи.

Коэффициент эффективности ребер (р зависит от характеристики ребра  ((р – коэффициент теплопроводности материала радиатора, для алюминия (р = 209 Вт/(м(К)) и расчетной высоты ребра hр (см. рисунок 4.4).

Рис. 4.4. Коэффициент эффективности ребер от характеристики ребра

Приведенный коэффициент теплоотдачи

,

где (р – коэффициент оребрения ((р = Fп/Fвн); Fп – площадь наружной поверхности оребренной трубы и поверхности ребер (Fп =Fр+Fтр); Fвн – внутренняя площадь трубы.

Коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности труб

.

Среднелогарифмический температурный напор

.

Необходимая площадь поверхности радиатора

.

Определяются количество расчетных элементов i = F/Fп и размеры радиатора B и H.

Потери давления охлаждаемого воздуха

,

где (м = 1,5 – коэффициент местных потерь; – коэффициент потерь на трение; lт – длина одной трубки (H).

Потери давления охлаждающего воздуха

,

где (мв – коэффициент местных потерь при прохождении воздуха через радиатор; (в – плотность охлаждающего воздуха после радиатора.

Коэффициент (мв находится по эмпирической зависимости

при Reв > 2000.

Мощность вентилятора для принудительной подачи охлаждающего воздуха

,

где (вен = 0,5 – КПД вентилятора.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Вахитов Ю. Р. Агрегаты наддува двигателей: учебное пособие. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2012. – 158 с.

- Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учебник для вузов / В.Н. Луканин, К.А. Морозов, 
А.С. Хачиян и др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. – 3-е изд., прераб. и испр. – М.: Высшая школа, 2007. – 479 с.

- Белоусов А.Н., Мусаткин Н.Ф., Радько В.М. Теория и расчет лопаточных машин. Учебник для вузов. 2-е изд., испр., доп. Самар. гос. аэрокос. ун-т. Самара, 2003. – 344 с.

Составитель Вахитов Юрий Рашитович

ЗАДАЧНИК

по дисциплине «Агрегаты наддува двигателей»

Подписано в печать __.__2016. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman Cyr.

Усл. печ. л. 1,3. Уч.-изд. л. 1,2.

Тираж 50 экз. Заказ № ___

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный

технический университет»

Центр оперативной полиграфии УГАТУ

450000, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12

# Text boxes

Впускной клапан

Выпускной клапан

v

p

p1

vh

vв

р2

1

2

d

А

А

c2

u2

w2

А-А

u

w1

c1

u1

(1

(1

w1

u1

c1

c0

c1

u1

w1

w2

c2

u2

u

f1к

f2к

(2

(1

Тк

Тохл

Т1

Т2

Поршневая часть

Ne

Qтопл

Qохл

Qк

Qт

Nк

Nм

Турбина

Компрессор

Qг

L

Тк

Тох

B

Н

hp

L

tp

S1

S2

a

b

( – толщина